附件1

滁州学院消防器材采购技术参数和要求

一、技术参数

灭火器维修、检测、换装与新购

| 序号 | 品目名称 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2KG干粉灭火器检测、维修、换装 | 规格为：干粉灭火器2KG 参数： （1）驱动气体要求：氮气1.2Mpa（20±5℃）； （2）灭火剂充装系数为：干粉灭火器剂量（公斤数）±5﹪kg; （3）灭火剂主要组分含量为：磷酸二氢铵含量不低于50±3﹪，硫酸铵25±3﹪； （4）水压试验压力为：2.1Mpa; （5）使用温度为：–20℃—﹢50℃; （6）电绝缘性为：5KV。 |
| 2 | 3KG干粉灭火器检测、维修、换装 | 规格为：干粉灭火器3KG 参数： （1）驱动气体要求：氮气1.2Mpa（20±5℃）； （2）灭火剂充装系数为：干粉灭火器剂量（公斤数）±5﹪kg; （3）灭火剂主要组分含量为：磷酸二氢铵含量不低于50±3﹪，硫酸铵25±3﹪； （4）水压试验压力为：2.1Mpa; （5）使用温度为：–20℃—﹢50℃; （6）电绝缘性为：5KV。 |
| 3 | 5KG干粉灭火器检测、维修、换装 | 规格为：干粉灭火器5KG 参数： （1）驱动气体要求：氮气1.2Mpa（20±5℃）； （2）灭火剂充装系数为：干粉灭火器剂量（公斤数）±5﹪kg; （3）灭火剂主要组分含量为：磷酸二氢铵含量不低于50±3﹪，硫酸铵25±3﹪； （4）水压试验压力为：2.1Mpa; （5）使用温度为：–20℃—﹢50℃; （6）电绝缘性为：5KV。 |
| 4 | 新购5KG干粉灭火器（100只） | 规格为：干粉灭火器5KG 参数： （1）驱动气体要求：氮气1.2Mpa（20±5℃）； （2）灭火剂充装系数为：干粉灭火器剂量（公斤数）±5﹪kg; （3）灭火剂主要组分含量为：磷酸二氢铵含量不低于50±3﹪，硫酸铵25±3﹪； （4）水压试验压力为：2.1Mpa; （5）使用温度为：–20℃—﹢50℃; （6）电绝缘性为：5KV。 |

安全指示牌与应急照明灯技术参数

| 序号 | 品目名称 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外挂式安全指示牌 | 1、输入电压：AC220V，充电时间<24h； 2、LED超亮半导体发光管； 3、应急功率：6W； 4、电池型号及类别：1.2V 800mAh镍镉电池； 5、表面亮度：>20cd/㎡; 6、应急时间：≧90分钟。 |
| 2 | 应急照明灯 | 1、额定电源电压：AC220V—240V50HZ 2、额定功率：2×4.5W 3、连续照明时间：＞90分钟 4、执行标准：GB3836.1—2000，IEC60079 |

- 要求

1、中标单位负责本次灭火器收集、分放到指定地点；

2、报价含免费维修检测费用；

3、按国家规定需强制报废的瓶体由中标单位负责收回处理，费用自理、责任自负；

4、换药后的灭火器须重新张贴标签，并加盖生产厂家公章；

5、保证正常使用两年，若发生火情不能使用，根据火情造成的损失情况，中标单位承担经济和法律责任；

6、灭火器收集后，拉到指定地点进行灭火演练，中间进行二次装卸灭火器。另提供20公斤柴油等演练耗材；

7、应急照明灯供货商须具备检测报告、强制认证书、合格证、3CF消防专用A、B（二维码）证

8、公示期内提供资质证书原件供校方核查。